Revue interne des évolutions du domaine d’activité d’une catégorie d’aéronef ELA1.

La checklist ci-dessous n’est applicable que pour les organismes demandant ou détenant dans leur domaine d’agrément, une ou plusieurs catégories ELA1 d’aéronef.

Les catégories ELA1 possibles sont :

        - Moto-planeurs et avions ELA1

        - Planeurs ELA1

        - Ballons ELA1

        - Dirigeables ELA1

Les § A.1-01 à A.1-04 peuvent être utilisés par un organisme ne détenant pas encore de « catégorie ELA1 » ou pour ajouter une « catégorie ELA1» afin de faciliter l’approbation de ce domaine d’agrément par l’autorité.

Table des matières

A.I-01  Privilège de l’agrément et limitation

A.I-02  Référentiel de l’agrément

A.I-03  Documentation

# A.I-04  Personnel

A.I-05  Validation de la revue interne

| A.I-01 Privilège de l’agrément et limitation |
| --- |
|  | Le(s) modèle(s) d’aéronef ajouté(s) est couvert par la catégorie ELA1 concernée du domaine d’agrément (Certificat)? | oui | Catégorie(s) ELA1 concernée(s) du certificat | - - |
|  |  | non | Cette modification est majeure et doit être soumise à l’approbation de l’autorité |
|  | Le(s) modèle(s) d’aéronef ajouté(s) répond(ent)-il(s) à la définition ELA1 du règlement (UE) 1321/2014 ? | oui | Indiquer le(s) modèle(s) ajouté(s) | - - |
|  |  | non | Cette modification est majeure et doit être soumise à l’approbation de l’autorité |

| A.I-02 Référentiel de l'agrément |
| --- |
|  | Un amendement au MGN a-t ‘il été rédigé pour introduire ce(s) nouveau(x) modèle(s)d’aéronef(s)? | oui | Indiquer la date de l’édition et révision du document amendé : | - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |
|  | Les procédures (MGN, internes) doivent-elles être modifiées pour prendre en compte le(s) nouveau(x) type(s)/modèle(s) d'aéronef (s)? | oui | Lister | - - - - |
|  |  | non |  |
|  | Les documents de travail doivent-ils être modifiés pour le(s) nouveau(x) type(s)/modèle(s) d'aéronef(s)? (bon de commandes, …) | oui | Lister | - - - - |
|  |  | non |  |

| A.I-03 Documentation |
| --- |
|  | L’organisme a-t’il accès à la documentation à jour applicable au(x) nouveau(x) modèle(s) d’aéronef(s) ? (Attention plusieurs manuels peuvent être disponibles pour un même type d’aéronef, il convient d’indiquer les documents associés au(x) modèle(s) concerné(é) par l’amendement) | oui (propriété de l’organisme) | Indiquer la référence des données d’entretien applicables selon le MA 401, détenus pour le(s) nouveau(x) type(s) modèle(s) d’aéronef(s). (si un manuel fait appel à des manuels moteur/hélice/équipement indiquer leurs références) | Aéronef(s) | - - |
|  |  |  |  | Moteur(s) | - - - |
|  |  |  |  | Hélice(s) | - - - |
|  |  |  |  | Équipement(s) | - - - |
|  |  | oui (documentation fournie par le propriétaire en application du § 1.1 du MGN) |  | Enveloppe(s) | - - - |
|  |  |  |  | Nacelle(s) | - - - |
|  |  |  |  | Bruleur(s) | - - - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |
|  | Si la documentation applicable à un nouvel aéronef est fournie par le propriétaire, un contrat décrivant les modalités pratiques de mise à disposition est-il établit avec le propriétaire? | N/A | L’organisme détient la documentation applicable selon le §A.1-03.1. |
|  |  | oui | Référence du contrat signé entre le propriétaire et l’organisme | - - - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |
|  | L’organisme a-t ‘il développé un ou des PE «customisés » ou « génériques » pour le(s) nouveau(x) modèle(s) d’aéronef(s) ou, pour les aéronefs ELA1 non impliqués dans des activités commerciale, dispose-t-il du PE déclaré par le propriétaire de l’aéronef ? Si l’organisme dispose de la prérogative d’approbation indirecte des PE, a-t ‘il élaboré un PE « customisé » qu’il pourra approuver en même temps que cet amendement? | oui | Référence du/des programme(s) « customisé(s) » approuvé(s) par OSAC | - - - |
|  |  | oui | Pour les organismes disposant du privilège d’approbation indirecte des programmes d’entretiens, référence du/des programme(s) d’entretien « customisé(s) » qu’il pourra approuver en même temps que cet amendement | - - - |
|  |  | oui | Référence du/des PE générique(s) | - - - |
|  |  | oui | Référence du PE déclaré et date de la déclaration signée par propriétaire | - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |
|  | Les AD/CN sont-elles disponibles pour le(s) nouveau(x) type(s)/modèle(s) d’aéronef(s) ? Note : Voir le §1.4 du MGN relatif à la gestion de la documentation | oui | Indiquer le moyen d’approvisionnement | - - - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |
|  | Les SB, SI, SL… sont-ils accessibles pour le(s) nouveau(x) type(s)/modèle(s) d’aéronef ? Note : Voir le §1.4 du MGN relatif à la gestion de la documentation | oui | Indiquer le moyen d’approvisionnement | - - - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |

| A.I-04 Personnel |
| --- |
|  | Le RN de l’organisme a-t ‘il les compétences pour le(s) nouveau(x) modèle(s) d’aéronef(s)? | oui | Indiquer le nom du personnel | - |
|  |  |  | Indiquer les similitudes du ou des nouveaux aéronefs avec ceux du domaine de compétence du RN. | - - - - |
|  |  | oui (avec formation) | Indiquer les différences nécessitant une formation particulière entre le(s) nouveau(x) type(s)/modèle(s) d’aéronef(s) et le domaine de compétence du RN | - - - |
|  |  |  | Indiquer la référence de la nouvelle Forme 4 approuvée prenant en compte l’intitulé de la formation de familiarisation (interne ou externe). | - - - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |
|  | Le PEN a-t ‘il les compétences pour le(s) nouveau(x) modèle(s) d’aéronef(s)? (Si le RN est également PEN cet item lui est applicable) | N/A | L’organisme ne détient pas la prérogative d’examen de navigabilité |
|  |  | oui | Indiquer le nom du personnel | - |
|  |  |  | Indiquer les similitudes du ou des nouveaux aéronefs avec ceux du domaine de compétence du PEN. | - - - |
|  |  | oui (avec formation) | Indiquer les différences nécessitant une formation particulière entre le(s) nouveau(x) type(s) d’aéronef(s) et le domaine de compétence du PEN | - - - |
|  |  |  | Indiquer la référence de la nouvelle Forme 4 approuvée prenant en compte l’intitulé de la formation de familiarisation (interne ou externe). | - - - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |
|  | l’organisme dispose t-il de personnel(s) d’examen de navigabilité (PEN) suffisant pour le(s) nouveau(x) modèle(s) d’aéronef(s) ? Note : Voir le §4.4 du MGN | N/A | L’organisme ne détient pas la prérogative d’examen de navigabilité |
|  |  | oui | Nom(s) du/des PEN | - - |
|  |  | non | L’approbation n’est pas possible. |

| A.I-05 Formalisation de l’approbation indirecte |
| --- |
|  | Tous les items des § A.I-01 à A.I-05 de la présente checklist ont-ils été vérifiés ? | oui | Le § 0.2.3 « Domaine d’activité » ou la « liste des aéronefs ELA1 » peut être complété du/des modèle(s) d’aéronef(s) ELA1 objet de cette revue. |
|  | Date : |  |  |  |
|  | Nom de l’exécutant : |  |  |  |
|  | Signature : |  | non | La mise en œuvre de cet amendement n’est pas possible. |
|  | Le DR ou par délégation le RN adapter au fonctionnement de l'organisme) a-t ‘il approuvé le MGN (page d’approbation signée) et envoyé le cas échéant la liste des ELA1 référencée dans le MGN à OSAC. (mail) ? | oui | Indiquer la date d’envoi à OSAC du MGN approuvé et le cas échéant de la liste ELA1 référencée dans le MGN : | - |
|  |  | non | La mise en œuvre de cet amendement n’est pas possible. |

| Revue d’organisation suivant le M.A.712 (f) et l’AMC M.A.712 (f) |
| --- |
| Nom de l’organisme : |  | N° d’agrément : | FR.MG. |
| Date de la précédente revue d’organisation : |  | Effectuée par : |  |
| Date de la revue d’organisation en cours : |  | Effectuée par : |  |
| MGN édition n° : |  | Révision n° : |  | Date d’approbation : |  |

Le système de revue d’organisation est une exigence relative aux organismes de gestion du maintien de la navigabilité agréés répondant aux critères suivants, pour lesquels il n’y a pas d’exigence de système qualité :

Organisme :

- composé de 5 personnes ou moins,

- qui ne gère pas la navigabilité d’aéronefs utilisés en transport aérien commerciale,

- qui n’a pas de privilège d’examen de navigabilité d’aéronef de plus de 2730 kg autre que des Ballons,

- qui ne sous-traite pas de tâches de gestion de navigabilité.

La checklist proposée ci-dessous est un exemple de revue d’organisation à adapter si nécessaire pour couvrir l’ensemble des procédures de l’organisme.

La programmation, la réalisation, le traitement des anomalies le suivi des actions correctives et le compte rendu au dirigeant responsable doivent être organisés et réalisés tels que définit dans la Partie 2 du MGN de l’organisme.

Table des matières

R.O-01  Domaine d’activité

R.O-02  État de navigabilité des aéronefs sous contrat

# R.O-03  Programmes d’entretien des aéronefs

# R.O-04  Consignes de navigabilité (et autre mesures rendues obligatoires par l’autorité compétente)

# R.O-05  Modifications et réparations

R.O-06  Relation avec les propriétaires/exploitants

R.O-07  Personnel

R.O-08  Contrat d’entretien

R.O-09  Enregistrements des travaux d’entretien et conservation des enregistrements

R.O-10  Compte rendu d’évènement

R.O-11  Examen de navigabilité

| R.O-01 Domaine d’activité |
| --- |
|  | Tous les aéronefs sous contrat sont-ils couverts par le Certificat d’Agrément (EASA Form 14) ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Le domaine d’activité décrit dans le MGN de l’organisme est-il en adéquation avec le certificat d’agrément (EASA Form 14)? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Aucun travail n’a été effectué en dehors du domaine d’activité du certificat d’agrément (EASA Form 14) ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Le maintien dans le domaine d’activité d'un type d’aéronef pour lequel l’organisme n’a plus de contrat de gestion est-il justifié ? | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-02 État de navigabilité des aéronefs sous contrat |
| --- |
|  | Est-ce que le statut du maintien de la navigabilité (AD/CN, programme d'entretien, composants à vie limitée, éléments à potentiel, entretien différé, validité du CEN) montre des échéances dépassées? Si oui, l'aéronef est-il arrêté de vol ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Lors de la prise en compte d’un nouvel aéronef le RN s’assure-t-il que les enregistrements de gestion du maintien de la navigabilité sont complets et exploitables ? | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-03 Programmes d’entretien des aéronefs |
| --- |
|  | Depuis la dernière revue annuelle, le(s) programme(s) d’entretien sont-t-ils à jour (ou la mise à jour est-elle planifiée) des : dernières révisions des instructions de maintien de la navigabilité des détenteurs de TCH/STCH (aéronef, moteur, hélice) dernières instructions de l’autorité des exigences d’exploitation de l’autorité | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Le programme d’entretien a-t-il été révisé pour prendre en compte les modifications ou réparations ayant un impact sur l’entretien ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Toutes les révisions du programme d’entretien ont-elles été : Approuvées par l’autorité Approuvées par l’organisme (approbation indirecte Part-M) Approuvées par l’organisme (Part-ML) | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Le statut d’aéronef est-il en adéquation avec la dernière révision du programme d’entretien approuvé ou déclaré ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Est-ce que les tolérances du programme d’entretien et les déviations ou dérogations sont correctement gérées et approuvées ? (suivant la procédure P-04-00 pour les déviations/dérogations Part-M) | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Est-ce que les tolérances du programme d’entretien et les déviations ou dérogations sont correctement gérées et déclarées par le propriétaire d’un aéronef Light non impliqué dans des activités commerciales ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Le(s) programme(s)d’entretien déclaré(s) par le(s) propriétaire(s) ont-ils été revus par le PEN au moment de l’examen de navigabilité des aéronefs ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Si l’examen de navigabilité d’un aéronef Light non impliqué dans des activités commerciales, n’est pas effectué chaque année (Cas d’un aéronef sous contrat de gestion) le programme d’entretien déclaré est t-il revu annuellement par le RN? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Si l'examen de navigabilité ou l’analyse des dossiers d’entretien d’un aéronef Light non impliqué dans des activités commerciales montrent des anomalies sur l'aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien déclaré, l’autorité compétente et le propriétaire ont-ils été informé et le propriétaire a-t-il modifier le programme d'entretien comme convenu avec cette autorité compétente? | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-04 Consignes de navigabilité (et autre mesures rendues obligatoires par l’autorité compétente) |
| --- |
|  | Le RN s’assure-t-il de la disponibilité des AD/CN sur : les sites internet des autorités concernées pour les AD/CN des autorités primaires de certification de l’aéronef et de ses équipements le site www.osac.aero pour les CN éditées par la DGAC, ainsi que pour les avis d’AD) site internet : http://ad.easa.europa.eu/ pour les AD émises directement par l’EASA site www.osac.aero pour les CNU | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Est-ce que toutes les AD/CN parues depuis la dernière revue ont été incorporées dans le statut des AD/CN ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Est que le statut des AD/CN reflète bien leur contenu : applicabilité date de mise en conformité périodicité d’application (contrôle par sondage sur les AD/CN) | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | L’analyse des AD/CN reçues, pour déterminer si celles-ci sont applicables ou non, est-elle formalisée ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Est-ce que toutes les AD/CN répétitives ont été incorporées dans les PE élaborés par l’organisme? | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-05 Modifications et réparations |
| --- |
|  | Est-ce que toutes les modifications/réparations listées dans les statuts correspondants sont approuvées conformément au M.A 304 ou ML.A.304 ? (effectuer un sondage sur les modifications/réparations) | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Est-ce que toutes les modifications/réparations installées depuis la dernière revue ont été incorporées dans les statuts correspondants ? (effectuer une vérification par sondage sur les enregistrements aéronefs) | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Les tâches d’entretien répétitives issues des modifications et réparations sont-elles incorporées dans le programme d’entretien approuvé ? | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-06 Relation avec les propriétaires/exploitants |
| --- |
|  | Pour tous les aéronefs gérés par l’organisme un contrat de gestion a-t-il été signé avec chaque propriétaire/exploitant ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Les propriétaires/exploitants sous contrat de gestion remplissent-ils leurs obligations ? Suivant le cas : les visites prévol sont-elles correctement effectuées ? (interroger les pilotes) le carnet de route/CRM est-il correctement utilisé ? (enregistrement des heures/cycles, défauts identification de la prochaine visite due etc…) l’aéronef a-t-il volé au-delà d’une échéance de visite d’entretien ou avec un défaut signalé et incorrectement rectifié ou reporté ? (faire un sondage sur le carnet de route/CRM) est-ce qu’une action d’entretien a été effectuée sans que l’organisme M/G soit informé ? (effectuer un sondage dans les livrets d’aéronef, interroger le propriétaire/exploitant) | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Les enregistrements de gestion du maintien de la navigabilité sont-ils transférés au propriétaire dans le cas d’une rupture du contrat de gestion ? Ces enregistrements comprennent-ils les CEN et recommandations délivrés ? Les livrets d’aéronef et moteur, fiche hélice et autres documents ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Une procédure d’information est-elle prévue pour informer le propriétaire/exploitant en cas de CNU d’application immédiate ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  |  | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  |  | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-07 Personnel |
| --- |
|  | Vérifier que le Dirigeant responsable actuel et autres personnels désignés (RN, RN suppléant, PEN, Responsable de revue d’organisation) sont correctement identifiés dans le MGN approuvé. | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Si le nombre d’employé a diminué ou si l’activité a augmenté, le personnel de l’organisme est –il toujours suffisant ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Vérifier que pour tous nouveau personnel ou toute nouvelle qualification/fonction d’un personnel, celui-ci a correctement été évalué. | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Vérifier que les personnels ont été formés le cas échéant aux changements dans : La réglementation Les publications de l’autorité Le MGN et ses procédures associées Le domaine d’activité Les données de maintenance (AD/CN conséquentes, SB, amendement d’ICA, etc…) | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-08 Contrat d’entretien |
| --- |
|  | Effectuer un sondage des enregistrements des travaux : Présence et adéquation du bon de lancement des travaux, Documents reçus de l’organisme d’entretien : APRS/CRS valide incluant les travaux reportés Liste des pièces et équipements installés et copie des EASA Form 1 associées ou équivalent. | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Obtenir une copie du dernier certificat d’agrément (EASA Form3) de l’organisme d’entretien contracté. | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-09 Enregistrements des travaux d’entretien et conservation des enregistrements |
| --- |
|  | Les documents libératoires (EASA Form1 ou équivalents, certificat de conformité) ont-ils été correctement collectés et enregistrés ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Effectuer un sondage sur les dossiers de travaux afin de vérifier s’ils sont complets et s’ils sont correctement archivés sur la période appropriée. | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | L’archivage numérique est-il correctement sécurisé ? | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-10 Compte rendu d’évènement |
| --- |
|  | Vérifié que les déclarations sont correctement effectuées. | S/O OK Constatation Non vérifié |
| 2 | Les actions entreprises sont-elles enregistrées ? | S/O OK Constatation Non vérifié |

| R.O-11 Examen de navigabilité |
| --- |
|  | Le personnel d’examen de navigabilité s’est-il assuré de la validité du certificat de navigabilité avant l’examen de navigabilité ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Le délai d’anticipation de l’examen de navigabilité de 90 jours est-il respecté ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Pour effectuer l’examen physique de l’aéronef, si le PEN ne détient pas de licence de mécanicien appropriée, est-il assisté d’un mécanicien licencié ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | L’aéronef est-il resté en environnement contrôlé les 12 derniers mois nécessaires pour la prorogation du CEN ? (deux fois consécutives seulement) | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Si l’aéronef n’est plus en environnement contrôlé, un examen de navigabilité complet a-t-il été effectué ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | L’examen de navigabilité a-t-il été effectué suivant le document référencé dans le MGN et les sondages réalisés ont-ils été enregistrés ? Cet examen a-t-il été déclaré satisfaisant avant l’émission du CEN (Formulaire 15B) ? Les documents demandés sont-ils joints ? Si l’examen n’a pas été satisfaisant OSAC a-t-il été informé ? | S/O OK Constatation Non vérifié |
|  | Une copie du CEN renseigné est-elle transmise à OSAC ? | S/O OK Constatation Non vérifié |

Insérer dans cette annexe du  MGN le « contrat de gestion » identifié à l’organisme (modèle disponible sur le site d’OSAC à la rubrique « documents pratiques)

Insérer dans cette annexe du  MGN le « contrat restreint » identifié à l’organisme, pour l’élaboration du PE d’un propriétaire gérant lui-même la navigabilité de son aéronef (modèle disponible sur le site d’OSAC à la rubrique « documents pratiques »)

Insérer dans cette annexe du  MGN le CEN 15b  identifié à l’organisme (modèle disponible sur le site d’OSAC à la rubrique « documents techniques/documents pratiques)

Autres annexes...